# VORTEKS TÜP  KARIŞTIRICI TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Cihaz test tüplerinin içindeki maddeleri karıştırmaya müsait olmalıdır.

- Cihaz korozif maddelere karşı mukavemetli epoksi boya ile kaplı olmalıdır

- Cihaz orbital tipde karıştırma yapmalıdır ve orbital çapı 4,5 mm olmalıdır.

- Cihaz sürekli çalışmaya elverişli olmalıdır.

- Cihazın hızı 0-3000 rpm’e aralığında ayarlanabilmelidir.

- Cihaz, vibrasyonları absorblayacak yapıda 3 adet kaymaz ayağa sahip olmalıdır.

- Cihaza istenildiğinde aynı anda birden fazla tüp çevirebilecek, kolayca takılıp çıkarılabilecek  farklı başlıklara takılabilmelidir

- Cihazın CEI EN 60529 elektrik koruma derecesi IP 42 ile sağlanmalıdır.

- 220 V / 50 Hz ile çalışmalıdır.

- Cihazın 2 yıl ücretsiz bakım ve onarım bu sürenin bitiminde 10 yıl ücreti karşılığı yedek parça temin ve bakım onarım garantisi olmalıdır

- Cihazın ISO/CE belgesi olmalıdır.

- Cihazın 1 yıl ücretsiz bakım ve onarım bu sürenin bitiminde 10 yıl ücreti karşılığı yedek parça temin ve bakım onarım garantisi olmalıdır.

- Cihazın ithalatçı firmasının konsolosluk  onaylı temsilcilik belgesi, TSE den alınmış hizmet yeterlilik belgesi ve sanayi ve ticaret bakanlığından alınma satış sonrası hizmetleri yeterlilik belgesi  olmalıdır

- Teklif veren firmalar direk ithalatçı firma değil ise  temsilci firmadan alınmış bayii yetki belgesi olmalıdır